Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание

				Документация

				Схема электрическая
				принципиальная
A4				Перечень элементов

				Детали

		1		Плата печатная	1

				Прочие изделия

		2		0,01uF 50V 0603	6	C26, C28,
						C30, C32,
						C37, C38
		3		0,1uF 100V 0805	6	C5, C8, C9,
						C18, C22,
						C39
		4		0,1uF 50V 0603	17	C15-C17,
						C19-C21,
						C24, C25,
						C27, C29,
						C31,
						C33-C36,
						C40, C41
		5		0,1uF 50V 0805	3	C3, C6, C7
		6		0,33uF 50V 0603	1	C23
		7		10uF 50V 1210 GRM32ER71H106K	1	C10
		8		1uF 100V 0805	1	C1
		9		270 pf X7R 1206 2000v	2	C2, C13
				202R18W271KW4E
		10		4,7uF 50V 0805	3	C4, C11, C12
		11		47uF 63V D10,5	1	C14

		12		KPA-3010CGCK	2	D1, D2
		13		SMAJ12A (SMA)	4	D3-D6
		14		SMBJ3.3A (SMB)	2	D7, D8

		15		0452.500MRL	1	F1

		16		DI1 (DG141R-04)	2	J4, J6
		17		DI2 (DG141R-04)	2	J3, J5
		18		PinHeader_01x02_P2.54mm	1	J8

		19		PinHeader_01x03_P2.54mm	1	J7

		20		DG141R-10	1	J2
		21		PinHeader_2x03_P2.54mm	1	J1

		22		6,8uH 3,5A ETQP3M6R8KVP	1	L1

		23		IS281- 4 (SOIC-16W)	1	OC1
		24		LTV-827S (SMDIP-8)	1	OC2

		25		2SC2712 (SOT-23)	3	Q1-Q3
		26		DTC114ECA (SOT-23)	2	Q4, Q5

		27		0805-1 кОм±5%-0,125 Вт	6	R25, R28,
						R31, R34,
						R43, R46
		28		1206-1 кОм±5%-0,25 Вт	12	R23, R24,
						R26, R27,
						R29, R30,
						R32, R33,
						R39-R42
		29		0603-10 кОм±5%-0,062 Вт	6	R10, R11,
						R13, R14,
						R21, R22
		30		0805-10 кОм±5%-0,125 Вт	11	R1, R8,
						R15-R17,
						R35-R38,
						R44, R45
		31		0805-150 Ом±5%-0,125 Вт	2	R5, R7
		32		2512-2,4 кОм±5%-1 Вт	3	R9, R12, R20
		33		0805-4,7 кОм±5%-0,125 Вт	4	R2, R4,
						R18, R19
		34		0805-560 Ом±5%-0,125 Вт	2	R3, R6
		35		1206-620 Ом±5%-0,25 Вт	1	R47

		36		74LVC2G14 (SOT-23-6)	1	U8
		37		ADM3485EARZ-REEL (SOIC-8)	1	U1
		38		AM1SS-2403SJZ	1	U5
		39		HEF40106BT (SO-14)	1	U7
		40		L78L05 (SOT89-3)	1	U6
		41		STM32G070RBTx (LQFP-64)	1	U3
		42		π141M30 (SOIC-16)	2	U4, U9